## Slide 1: Normaliosios formos ir Karno kortos

## Slide 3
Pavyzdys:
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Tarkime, išbandėme visus įmanomus mygtukų paspaudimo būdus ir sužymėjome 0, jei lemputė nedegė ir 1 – jei degė.
Tik trys funkcijos reikšmės yra nelygios nuliui:
𝑓(0,0,0), 𝑓(1,0,0), 𝑓(1,1,1).
Kaip atgaminti funkciją neardant prietaiso?

## Slide 4
Pavyzdys:
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Sudarėme kelių funkcijų lenteles
Matome, kad kiekviename stulpelyje yra tik vienas vienetas. Kur? Kas atsitiks, jei apjungsime stulpelius disjunkcija?

## Slide 5
Pavyzdys:
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Tik trys funkcijos reikšmės yra nelygios nuliui:
Jei kintamasis lygus vienetui, rašysime jį be neiginio. Jei nuliui – su neiginiu.
Tuomet
Sudarykime šios funkcijos lentelę ir palyginkime su pradine lentele

## Slide 6
Pavyzdys:
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sudarėme kelių funkcijų lenteles
Matome, kad kiekviename stulpelyje yra tik vienas nulis. Kur? Kas atsitiks, jei apjungsime stulpelius konjunkcija?

## Slide 7
Pavyzdys:
x1 | x2 | x3 | f(x1,x2,x3)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Penkios funkcijos reikšmės yra lygios nuliui:
f(0,0,1), f(0,1,0), f(0,1,1), f(1,0,1) ir f(1,1,1).
Jei kintamasis lygus vienetui, rašysime jį su neiginiu. Jei nuliui – be neiginio.
Tuomet
&)&()&
&()

## Slide 8
 | Disjunkcinė forma | Konjunkcinė forma
Kintamųjų grupių bus tiek, kiek lentelėje yra: | 1 | 0
Grupės jungiamos | V | &
Grupių viduje | & | V
Neiginiai rašomi | 0 | 1

## Slide 9
Užrašyti disjunkcine ir konjunkcine forma funkciją
x | y | 
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
x | y | 
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1. Vienetų skaičius lentelėje – 1. T.y. bus viena kintamųjų grupė, kintamieji jungiami konjunkcija, neiginiai rašomi prie nulių:
3. Lentelėje yra trys nuliai, kintamųjų grupių skaičius – 3, grupės jungiamos konjunkcija, jų viduje – disjunkcija, neiginiai rašomi prie vienetų:

## Slide 10
). Sudaryti jos lentelę.
Galime pastebėti, kad tai yra konjunkcinė forma, tai reiškia, kad lentelėje bus trys nuliai.
Kadangi nėra tik vienos kintamųjų kombinacijos , o neiginiai konjunkcinėje formoje rašomi, kai kintamieji lygūs 1,
tai reiškia, kad vienetas gaunamas tik su interpretacija (0,0).
x | y | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
x | y | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Sudarome lentelę ir matome, kad

## Slide 11: Kaip tai veikia?
>

## Slide 12
Loginę funkcija f(x1,x2) galima išskleisti jos kintamaisiais:
Skleidžiame dar kartą ir gauname funkcijos disjunkcinę formą:
Toliau formulėse praleisime konjunkcijos ženklą (&) ir paliksime tik tuos narius, kur

## Slide 13
Pažymėkime
Kiekviena (išskyrus const=0) funkcija užrašoma disjunkcine normaliąja forma:
Formulėje yra visi kintamieji x1, x2, ... xn. Ši disjunkcinė forma vadinama tobuląja. Bet kurią disjunkcinę normaliąją formą galima suvesti į tobuląją taikant ekvivalenčiuosius loginius pertvarkius.

## Slide 14
Taikysime ekvivalenčiuosius loginius pertvarkius:
Pavyzdžiui,

## Slide 15
Panašiai apibrėžiama tobuloji konjunkcinė normalioji forma:

## Slide 17: Pavyzdžiai

## Slide 21: Karno kortos

## Slide 22
Pavyzdys:
Supaprastinti reiškinį:
(p & q & ¬ r & s ) v (p & ¬ q & ¬ r & s ) v (p & q & ¬ r & ¬ s ) v
(p & ¬ q & ¬ r & ¬ s ) v (¬ p & q & ¬ r & ¬ s) v
(¬ p & q & ¬ r & s ) v (¬ p & ¬ q & ¬ r & s ) v
(¬ p & q & r & ¬ s ) v (¬ p & ¬ q & r & ¬ s ).
Tikslas: iš tobulosios normaliosios disjunkcinės formos gauti ekvivalenčią formulę, kurios išraiška būtų trumpesnė (jei tai įmanoma)

## Slide 23
 | q | ¬ q
p | p & q | p & ¬ q
¬ p | ¬ p & q | ¬ p & ¬ q
Dviejų kintamųjų atvejis.
Kiekvienas langelis – elementarioji konjunkcija
Pavyzdys.
( p & q ) v (¬ p & ¬ q)
 | q | ¬ q
p | x | 
¬ p |  | x

## Slide 24
 | q | ¬ q
p | x | x
¬ p |  | 
 | q | ¬ q
p |  | 
¬ p | x | x
Reiškinių supaprastinimas:
 | q | ¬ q
p | x | 
¬ p | x | 
 | q | ¬ q
p |  | x
¬ p |  | x

## Slide 25
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | p & q & r | p & q & ¬ r | p & ¬ q & ¬ r | p & ¬ q & r
¬ p | ¬ p & q & r | ¬ p & q & ¬ r | ¬ p & ¬ q & ¬ r | ¬ p & ¬ q & r
 | r | ¬ r | ¬ r | r
Trijų kintamųjų atvejis.

## Slide 26
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p |  | X |  | X
¬ p |  | X |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
Pavyzdys:
( p & q & ¬ r ) v ( p & ¬ q & r ) v (¬ p & q & ¬ r )

## Slide 27
Reiškinių supaprastinimas:
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x | x | x | x
¬ p |  |  |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x | x |  | 
¬ p | x | x |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x |  |  | x
¬ p | x |  |  | x
 | r | ¬ r | ¬ r | r
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p |  | x | x | 
¬ p |  | x | x | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r

## Slide 28
Pavyzdys. Supaprastinti
( p & q & r ) v ( ¬ p & q & r ) v ( p & q & ¬ r ) v ( ¬ p & q & ¬ r ) v ( p & ¬ q & ¬ r )
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x | x | x | 
¬ p | x | x |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
1. Užpildome kortelę:
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x | x | x | 
¬ p | x | x |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
2. Pažymėtą sritį galima supaprastinti:
q
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x | x | x | 
¬ p | x | x |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
3. Šį langelį galima aprašyti kaip
p & ¬ q & ¬ r
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | x | x | x | 
¬ p | x | x |  | 
 | r | ¬ r | ¬ r | r
arba
p & ¬ r
Taigi gauname:
q v ( p & ¬ r )

## Slide 29
Karno kortų naudojimo žingsniai
Žymime lentelėje elementarias konjunkcijas;
“Dengiame” žymėjimus stačiakampiais blokais;
Naudojame maksimalaus dydžio blokus, nekeisdami jų skaičiaus; bloko kraštinės ilgis lygus dvejeto laipsniui;
Kiekvieną bloką aprašome formule; formules sujungiame konjunkcija.

## Slide 30
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p |  |  |  |  | s
p |  |  |  |  | ¬ s
¬ p |  |  |  |  | ¬ s
¬ p |  |  |  |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 
Keturių kintamųjų atvejis.

## Slide 31
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X | X | X | X | s
p | X | X |  | X | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 
Pavyzdys.
(p & q & r & s ) v (p & q & ¬ r & s ) v (p & q & r & ¬ s ) v
(p & q & ¬ r & ¬ s ) v (¬ p & q & r & ¬ s ) v (¬ p & q & ¬ r & ¬ s ) v
(¬ p & q & r & s ) v (¬ p & q & ¬ r & s ) v (p & ¬ q & ¬ r & s ) v
(p & ¬ q & r & s ) v (p & ¬ q & r & ¬ s )
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X | X | X | X | s
p | X | X |  | X | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 
q
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X | X | X | X | s
p | X | X |  | X | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 
p & s
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X | X | X | X | s
p | X | X |  | X | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | ¬ s
¬ p | X | X |  |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 
p & r
q v (p & s) v (p & r)

## Slide 32
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X |  |  | X | s
p |  |  |  |  | ¬ s
¬ p |  |  |  |  | ¬ s
¬ p | X |  |  | X | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 
r & s

## Slide 33
Užduotys savarankiškam
darbui

## Slide 34
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | X |  | X | X
¬ p | X |  |  | X
 | r | ¬ r | ¬ r | r

## Slide 35
 | q | q | ¬ q | ¬ q
p | X |  | X | 
¬ p | X |  | X | X
 | r | ¬ r | ¬ r | r

## Slide 36
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X |  |  | X | s
p |  | X | X | X | ¬ s
¬ p |  |  |  |  | ¬ s
¬ p | X |  |  | X | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 

## Slide 37
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p |  | X | X |  | s
p |  | X | X | X | ¬ s
¬ p |  |  |  | X | ¬ s
¬ p |  | X | X |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 

## Slide 38
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p |  | X | X |  | s
p | X |  |  | X | ¬ s
¬ p | X |  |  | X | ¬ s
¬ p |  | X | X |  | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 

## Slide 39
 | q | q | ¬ q | ¬ q | 
p | X | X | X | X | s
p | X |  |  | X | ¬ s
¬ p | X |  |  | X | ¬ s
¬ p | X | X | X | X | s
 | r | ¬ r | ¬ r | r | 

## Slide 40
Supaprastinti reiškinius:
1. ( p & q & r ) v ( ¬ p & q & r ) v (¬ p & q & ¬ r ) v
v ( ¬ p & ¬ q & ¬ r ) v ( p & q & ¬ r )
( p & q & r ) v ( ¬ p & q & ¬ r ) v (¬ p & q & r ) v
v ( p & ¬ q & ¬ r ) v (¬ p & ¬ q & r )

## Slide 41
Supaprastinti reiškinius:
3.
(p & q & ¬ r & s ) v (p & ¬ q & ¬ r & s ) v (p & q & ¬ r & ¬ s ) v
(p & ¬ q & ¬ r & ¬ s ) v (¬ p & q & ¬ r & ¬ s) v
(¬ p & q & ¬ r & s ) v (¬ p & ¬ q & ¬ r & s ) v
(¬ p & q & r & ¬ s ) v (¬ p & ¬ q & r & ¬ s ).
4.
(p & q & r & s ) v (¬ p & q & r & s ) v (p & ¬ q & ¬ r & ¬ s ) v
(p & ¬ q & r & ¬ s ) v (¬ p & ¬ q & ¬ r & ¬ s ) v
(¬ p & ¬ q & r & ¬ s )

## Slide 42
Supaprastinti reiškinius:
5.
(p & q & ¬ r & s ) v (p & ¬ q & ¬ r & s ) v (¬ p & q & r & s ) v
(¬ p & q & ¬ r & s ) v (¬ p & ¬ q & ¬ r & s) v (¬ p & ¬ q & r & s ).
6.
(p & q & r & s ) v (p & q & r & ¬ s ) v (¬ p & q & r & ¬ s ) v
(p & ¬ q & r & s ) v (p & ¬ q & r & ¬ s ) v (¬ p & ¬ q & r & ¬ s )